竞争性谈判文件

项目名称: 图书馆柜式七氟丙烷气体灭火装灭火剂瓶组二次充装采购项目

2019年3月22日

目        录

第一部分  谈判邀请

第二部分  谈判内容及说明

第三部分  附件

第一部分  谈判邀请

海安市政府投资项目工程建设中心（以下简称“我中心”）受海安市图书馆（即采购人或称采购单位）的委托，对图书馆柜式七氟丙烷气体灭火装灭火剂瓶组二次充装采购项目进行竞争性谈判采购，特邀请符合招标条件的供应商参加谈判。

# 一、文件编号：JSZX-2019-001

# 二、招标内容

1、项目概况：

图书馆柜式七氟丙烷气体灭火装灭火剂瓶组二次充装（113KG×2瓶）采购项目；

瓶组规格型号：QMP120/4.2-ZTQ-I；执行标准：GB 16670-2006

钢瓶皮重：62kg；最大工作压力4.2MPa（+50℃）

充装压力：2.5MPa（+20℃）；工作温度范围:0℃~+50℃

贮存压力：2.5MPa（+20℃）；

本项目预算资金为3万元。

（详见谈判内容及说明）。

2、交货期：合同签订生效后10天内完成全部工作内容。

3、付款方式：完成安装，验收合格后，经建设单位、维保单位、监理单位确认，付至合同价的 100％。

三、供应商资格条件

1、法定条件：

符合政府采购法第22条规定的相关条件。

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商须具备的特定条件：

（1）营业执照，其中经营范围须包含消防器材生产或销售（复印件须加盖单位公章）；

（2）法定代表人的身份证复印件、参加谈判代表身份证复印件和授权委托书原件

# 四、采购文件的获取

符合招标条件的供应商如决定参与谈判，登录海安市人民政府网，直接下载谈判文件。

# 五、谈判文件的递交

谈判文件递交时间 2019年3月28日止（北京时间）。

递交地点：海安行政中心4楼420会议室。

地址：江苏省海安市长江中路106号。

谈判开始时间：2019年3月28日09:00（北京时间）

开标地点：海安行政中心4楼420会议室。

# 六、发布公告的媒介

信息公布网站：海安市人民政府网

http://www.haian.gov.cn/hasrmzf/bmgg/bmgg.html

# 七、采购单位名称： 海安市图书馆

# 联系人：黄海涛   15190805335

第三部分  谈判内容及说明

我中心受海安市图书馆的委托，对图书馆气体灭火七氟丙烷二次充装

项目进行竞争性谈判采购，特邀请符合招标条件的供应商参加谈判。

谈判内容：柜式七氟丙烷气体灭火装灭火剂瓶组充装

- 货物清单：柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火剂瓶组充装，113KG*2瓶。

- 确定成交供应商

本次采用最低价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，多轮报价，以最终报价中，最低报价的供应商作为成交供应商。

- 其他要求：

1）投标人将甲方提供的钢瓶进行拆卸充装，并按消防要求安装到位。（拆卸、充装、运输、安装、验收、税金等所有费用包含在本次报价当中。）

四、付款方式：完成安装，验收合格后，经建设单位、维保单位、监理单位确认，付至合同价的 100％；

五、交货期：合同签定生效后10天内完成全部工作内容。

六、交货地点：海安市图书馆

七、验收标准及要求：

1）设备外观、包装、运输应符合有关规定的标准，如因中标人包装、运输不当等原因造成的损失，由中标人承担。

2）买方将对中标单位提供的充装合格证明及相关资料进行核验。

3）进场后的设备、配件及材料如无合法齐全的手续，质量不能满足相关的标准，或者安装中出现质量问题，中标方应负责包修、包换、包退。由此引起的工程延误等相关损失费用由中标方负责。

4）满足现行消防验收规范的相关规定。

海安市图书馆柜式七氟丙烷气体灭火装灭火剂瓶组二次充装合同

甲    方：   海安市图书馆               （采购方）

代建单位：   海安市政府投资项目工程建设中心

乙    方：                               （供应商）

甲乙双方及代建单位三方依据《中华人民其和国政府采购法》及《中华人民共和国合同法》等有关规定，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同：

一、工程概况

1、工程名称：海安市图书馆柜式七氟丙烷气体灭火装灭火剂瓶组二次充装

2、工程地点：中坝南路17号

二、总工期10天，具体开工时间以合同签订为准。乙方应于      年     月    日前，将上述采购设备拆卸、运输、充装、安装调试到位，所有包装费、运杂费、检测费等全部由乙方负担。

三、合同价款

本项目合同价:                 (大写) ，               （小写）。

四、如果乙方无正当理由迟延交货和提供服务的，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同；违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%，一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

五、付款方式：完成安装，验收合格后，经建设单位、维保单位、监理单位确认，付至合同价的 100％。

六、乙方须保证所提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求，保证货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后2天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后2 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

七、甲方有在货物制造过程中派员监造的权利。货物运抵现场后，甲方应在3日内组织有关人员进行验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，甲方有权拒收。 在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权在期限内向乙方提出退货、更换、按质论价、扣收质量保证金或索赔。

八、安全生产:乙方需按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，确保整个工程项目施工过程中的安全生产，并承担以下义务：

1、认真执行《中华人民共和国安全生产法》，依法履行企业安全生产的各项规定，为施工人员配备合格的安全防护用品。

2、须持证上岗的人员应持有符合规定的上岗证。

3、建立安全生产规章制度和安全生产活动台账资料，对施工从业人员进行经常性的教育；严格执行施工安全操作规程，督促检查“十项禁令、十不准”的落实。

4、主动接受业主工程施工安全检查；有违反《中华人民共和国安全生产法》规定时，接受业主处罚。

5、承担因违章施工所造成的人身伤亡、财产损失、第三方损害等事故的一切责任。

九、施工环保目标：施工过程中采取完善的环保措施，确保工程所处的环境不受污染和破坏；采取合理措施，避免因施工方法不当而引起的污染、噪声和其他原因造成对公众财产和居民生活环境的伤害或妨碍；注意保养机械和正常操作，使机械噪音维持其最低级水平。采取措施，合理安排，减少扬尘及瓦斯等有害气体的排放；工程施工垃圾、生活垃圾按有关规定排放、处理。

十、招投标（询价、谈判）文件等（含澄清、补充通知、供应商承诺）均构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

十一、本合同履行过程中引起争议，甲乙双方及代建单位应协商解决，如协商不成，则提交海安市人民法院诉讼解决。

十二、本合同一式陆份，甲、代建单位、乙三方各执贰份，自三方签字盖章后生效。

十三、售后服务：

1、符合国家绿色环保相关要求。

2、按指定要求送达甲方指定地点。

3、提供产品质保书、售后服务承诺书。

4、免费提供技术支持服务，按照国家标准执行。

5、对验收不合格的产品，乙方应在2日内重新安排发货，更换到位并保证验收合格，逾期按交货延误处理。

十四、其他约定事项：

1、施工现场范围内清障等由乙方在投标前现场踏勘，自行确认。相关费用包含在投标报价中，结算不调整。

2、乙方须对原有成品实施保护，做到文明施工。如因乙方施工对已完工成品造成损坏，乙方必须按甲方要求恢复原样。

3、在本项目施工期间，乙方应对所属劳务人员的安全生产、人身安全跟踪管理。如发生安全责任和工伤事故，乙方应全权负责处理，与发包方、代建方无关。

4、乙方已认真勘察现场，合同报价已充分考虑施工中所必须发生措施项目费用、以及与其他单位的配合、协调等费用。乙方在投标报价中已充分考虑，结算不调整。

5、综合考虑钢瓶安装后的工作内容，合同价中已考虑，结算不调整。

6、结合现场情况，乙方的钢瓶安装质量、观感等要与现场相符合，业主确认，结算不调整。

7、乙方在安装过程中要注意成品保护，综合考虑安装过程中造成的墙面污染等需进行修补，色调、质量须与原墙面一致，如安装过程中造成成品损坏等须自行恢复原状，合同价中综合考虑，结算时不调整。

8、乙方使用材料，应考虑使用符合国家标准以及消防部门要求的合格产品；主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知甲方、代建单位及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。

甲方(盖单位章) ：            代建单位(盖单位章)：           乙方 (盖单位章)：

法定代表人或其               法定代表人或其                 法定代表人或其

委托代理人(签字) ：           委托代理人(签字) ：           委托代理人 (签字)

2019年   月   日

签约地点：   江苏海安

附件1：

谈 判 承  诺  函

海安市政府投资项目工程建设中心：

我们已收到你们的关于                   项目的竞争性谈判文件，经仔细阅读研究，我们决定参加谈判，并作如下承诺：

1、愿意按照竞争性谈判文件的一切要求，提供谈判标的物的总价格为人民币（大写）                             ,（小写）         元 , 明细见《谈判报价明细表》

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我们愿意提供在竞争性谈判文件中要求的所有资料。

4、我们同意你们的确定成交供应商的方式，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是成交的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我们愿意遵守竞争性谈判文件中所列的收费标准，同时承担竞争性谈判文件中对成交人规定的各项责任。

6、我们所作的针对该项目的谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，对谈判小组所作的需求变更我单位将作出相应更改和变动。

7、有关谈判事项的函电，请按下列方式联系：

单    位：            邮编：         电话：

联系人：              地址：

谈判单位（盖章）：     法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

年   月   日

附件2：

参加谈判供应商资格声明函

海安市政府投资项目工程建设中心：

我公司愿针对          项目进行谈判。谈判文件中所有关于谈判资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明。

谈判单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年     月    日

附件3：

法 定 代 表 人 授 权 书

海安市政府投资项目工程建设中心：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址                                     特授权             代表我单位全权办理针对     项目的谈判，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自谈判开始至合同履行完毕止。

被授权人（签字）：    性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字）：

响应谈判单位（盖章）：

年     月    日

# Comments

要消防维保单位确认吗？