苏中七战七捷纪念馆围墙安装滚刺笼工程

招  标  文  件

（工 程 量 清 单 计 价）

招标人：苏中七战七捷纪念馆

2020年 7 月 24日

目    录

- 投标人须知前附表………………………………………………3-4

二、投标人须知………………………………………………………5-8

三、工程量清单………………………………………………………9

四、投标文件格式…………………………………………………10-16

第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 苏中七战七捷纪念馆围墙安装滚刺笼工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 海安市长江中路68号 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 详见工程量清单 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 计划开工时间：2020年 7月31日 计划竣工时间：2020年8月9日 施工总工期： 10 日历天 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 1.1 | 踏勘现场 | 时间：自行踏勘 |
| 9 | 1.2 | 招标范围 | 详见工程量清单 |
| 10 | 5.1 | 招标控制价 编制依据 | 执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等； 本工程工程量清单全套施工设计图纸及其技术资料； 材料价格按海安市建设工程造价管理处发布的［2020］第6期市场指导价取定，缺项部分按南通市建设工程造价管理处发布的［2017］第4期信息价取定（信息价没有的按市场信息价或市场询价）。 |
| 11 | 5.2 | 招标控制价 | 本工程招标控制价为 19600元。 |
| 12 | 8 | 工程报价方式 | 固定总价报价 |
| 13 | 10 | 投标有效期 | 为： 60 日历天(从投标截止之日算起) |
| 14 | 11 | 投标保证金 | 1、投标保证金人民币500.00元 2、采用的形式：现金，开标前缴纳。 |
| 15 | 12.1 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本0份。 |
| 16 | 13 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 收件人：苏中七战七捷纪念馆 截止时间： 2020 年 7月 28 日 15 时 0 分 提交地点：苏中七战七捷纪念馆 |
| 17 | 14 | 开标 | 开标时间： 2020年 7月 28日 15 时 30 分 开标地点：苏中七战七捷纪念馆二楼会议室 |
| 18 | 16 | 履约保证金 | 合同价款的5% 。 |

注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第8项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.2.1下列项目属于中标人施工承包范围：

详见工程量清单。

本工程不允许转包或违法分包。

1.2.2承包方式说明

本次施工招标的承包方式为规定承包范围的包工、包料（甲供料除外）、包质量、包工期、包安全及包施工管理的工程施工总承包方式。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：投标人现场踏勘确认。

(2)施工用水、电：投标人现场踏勘确认。

(3)场内外道路：畅通。

(4)其他：本工程的施工质量与验收、工期、工程款的支付以及材料、设备的供应等详见《建设工程施工合同》。

1.4按照《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用竞争性谈判方式，择优选定中标人。

2.投标人资格要求

2.1具有独立法人资格：投标申请人的企业法人营业执照；

2.2申请人具有的资质能力：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质；

2.3企业具备安全生产条件：企业安全生产许可证。

3.投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4.招标文件包括下列内容：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）工程量清单(并附电子文本)；

（4）投标文件格式。

5.招标控制价

5.1招标控制价的编制执行国家清单计价规范，消耗量水平、人工工资单价、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的计价表（定额）和计价办法执行；材料价格按工程所在地造价管理机构发布的市场指导价取定（市场指导价没有的按市场信息价或市场询价）；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

5.2国有和国有控股投资建设工程在进行施工招投标时招标人应设立招标控制价。设立招标控制价应当遵循公平、公正、公开的原则。

(三)投标文件

6.投标文件应包括下列6.1、6.2、6.3、6.4、6.5条内容

6.1投标函；

6.2法定代表人身份证明书；

6.3授权委托书(如有授权)；

6.4投标报价表

6.5资格证明材料：(1)企业法人营业执照；(2)企业资质证书； (3)企业安全生产许可证；（4）其他证明材料

(四) 投标报价

7.招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

8.投标报价方式

固定总价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。实行工程量清单招标的工程建设项目应当采用固定单价合同，量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

9.投标报价的计价方法

9.1按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装修、安装、市政工程计价表(以下简称江苏省计价表)、费用计算规则和项目指引，由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

9.2采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

本工程采用简易征收计税方法。

- 投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

- 投标保证金

按照投标人须知前附表规定的金额、方式递交投标保证金。

(五) 投标文件的密封和递交

12.投标文件的密封与标志

12.1投标人应准备壹份完整的投标文件，其中正本壹份，副本0份，

12.2可由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

13.投标截止时间

投标人的授权委托人须在前附表第16项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

(六) 开标、评标和定标

14.开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第17项规定的开标时间和地点公开开标。

15.本工程评标、定标办法采用  最低价评标价法    方式经过评审的不高于控制价的最低价中标。

- 质保金

16.工程竣工验收合格后扣除质保金（投标人须知前附表第18项规定），待验收合格满一年后付清。

第二章 工程量清单

| 工程名称：围墙安装滚刺笼工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011503001001 | 滚刺笼安装 | 高度:500mm 2、BT0-28刺丝滚笼 3、每4米之间安装30*30*2厚热镀锌角钢（入围墙柱0.6米深） 4、滚刺笼大圈圈径为500mm，相邻两圈的间距为30mm；内圈安装，相邻两圈的间距为15mm | m | 390 |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

投标单位（盖章）：

年   月   日

备注：1、此报价包含材料、运输、安装、人工、税金、管理费等一切费用。

2、本工程水电费由建设单位提供。

第三章 投标文件格式

（附表只要列明投标文件格式即可）

苏中七战七捷纪念馆围墙安装滚刺笼工程

施工投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日   期：        年      月      日

一、投  标  函

：

- 根据已收到的                                  工程的招标文件，我方将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以：

人民币(大写)                                           的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在       天内竣工。

(三)我方保证本工程质量达到               标准。

(四)我方金额为人民币（大写）           元的投标保证金已按招标文件要求提交。

(五)如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价    ％作为履约担保。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖章)：

法定代表人或代理人(签字)：

日期：   年   月   日

二、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位地址：

成立时间：       年        月         日

经营期限：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

系                          （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：               (盖单位章)

日   期：      年      月     日

三、授权委托书

本授权委托书声明：本人        (姓名)系                (投标人单位名称)的法定代表人，现授权委托             (姓名)（身份证号：                      ）为我方合法代理人，以我方名义                              工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：      年龄：      职务：

投标人(盖单位章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：    年   月   日

四、已标价的工程量清单

五、资格证明材料

资格证明材料：(1)企业法人营业执照；(2)企业资质证书；(3)企业安全生产许可证；（4）其他证明材料。