建设方案和要求

（雅周小康路灯工程）

一、路灯建设方案：

1、小康路，全长约400米，西至曲雅路，东至人民北路，初步规划在道路单侧，距道路路缘石0.8米处，灯杆高度≥9米，单臂自弯路灯单侧灯杆布局为单向平行，灯杆间距约50米。

2、全线路灯电源供电线路为地埋管线。

二、路灯主材系列和安装要求：

（1）颜色和式样：请书面提供照片分析、效果图，路灯式样；

（2）材质：灯杆、支臂均为铜质件，灯杆规格：锥下ф180mm,上ф75mm采用Q235优质钢板制作，经热镀锌处理后聚脂粉体涂装（静电喷塑），并有足够强度以防运输及安装过程中变形，支臂尺寸和式样按图制作，臂厚≥4mm；

（3）灯杆基础法兰：在法兰与灯杆连接处，须焊接不少于四块△的连接加强板，焊接要求表面光滑、无缺陷，且焊接可靠牢固，灯杆底脚法兰为400mm×400mm×12mm，法兰腰孔为￠24mm，眼距对角尺寸为320mm；

（4）灯杆检修门：在灯杆下部距法兰250mm以上处，设置接线检修门孔，门孔应使用自动切割机切割，要求切割线必须光洁、整齐、缝小，门锁应具有防盗开结构及安全锁；

（5）涂层标准：表层处理按GB/T13912-92S标准，涂层厚度≮100＆micro:m，涂膜符合GB1720、GB1732、GB1763。

2、灯具：

（1）灯具颜色和式样见附图；

（2）灯具结构：外体为压铸铝，要求轻巧牢固、连接可靠，且不得作用焊接方法，连接线外表光洁、线条流畅；

（3）灯具安装底座：铝合金压铸成型；

（4）反光器为纯铝压制品，透光面罩为钢化玻璃；

（5）灯具防护等级为IP65；

（6）灯具材料：整个灯具面板采用PMMA材料；整个灯具部位均需静电喷塑；

（7）开启方式为下翻式，安装维修方便；

（8）灯具材料：必须为中心触点伸缩式；并有防松装置；

以上八条以附图文字说明为准。

（9）灯具内光源器件连接须配置固定接线线板（座）或在整流器固定板上，固定牢固可靠；

（10）灯杆、灯具与电源电缆线等之间连接线，为BVVB2×5护导线，一灯一线便于分路控制，每灯设一熔断器（6-10A）。

3、光源及电气元件：

寿命24000h，单灯补偿功率因素﹥0.85；

4、管线与埋没：

布线：穿电缆时，用穿线机或8号铁丝抽拉电缆，不可将电缆分割穿设；

5、路灯控制箱：500mm×600mm×200mm防雨型路灯控制箱（不锈钢）内装CJ20-100A交流接触器1台

时间继电器1台

100-290漏电保护器1台

NT00-100A熔断器2只

6、其它安装要求：

（1）灯杆灯具连接安装，如灯杆底脚与基础镙杆连接、灯杆与支臂连接、灯具与灯杆连接、灯具内部器件连接等，所需镙丝、镙母、垫片和弹簧片等系列配件，坚固件均为不锈钢制件；

（2）电缆接线头处须先搪锡后再用防水胶布包实；

（3）所有进场安装的路灯材料必须先报验，没有得到甲方监理人员同意自行组装的材料，一律不确认工程量；

（4）隐蔽工序项目必须经甲方监理人员验收认可后，方可进行下道工序施工。

灯具说明：

高压铸铝壳体

阳极化铝反光器

灯座与电器一体化

250W高压钠灯一只

防护等级IP65

型号：DL-

规格：H9M（杆高）

功率：250W