南海大道改造工程一标道路照明箱变一体化

采购项目

竞争性谈判文件

海安市城建开发投资集团有限公司

2020年 11 月 11 日

地址: 海安市中坝南路12号          邮政编码：226600

南通市公共资源交易平台：http://ggzyjy.nantong.gov.cn/

# 目   录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求

第四部分  谈判程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

# 第一部分  竞争性谈判公告

江苏海审工程咨询有限公司（以下简称“招标代理单位”）受海安市城建开发投资集团有限公司（以下简称“采购人”）委托，对其所需的南海大道改造工程一标道路照明箱变一体化采购项目实施竞争性谈判方式组织采购。现公告如下：

一、项目名称

项目名称：南海大道改造工程一标道路照明箱变一体化采购项目

二、采购预算及控制总价：

本项目采购预算为 41.1 万元，最高限价为 41.1 万元,报价超过最高限价的为无效响应文件，（以甲方提供的清单价格为基数，自报单价，报价包含成本、利润、税金（结算时开具13%的增值税专用发票）、二次搬运费、市场价格变动及政策性调整等所需所有的费用，应充分考虑市场风险和服务过程中可能发生的费用进行报价）。本项目结算以甲方实际需求量为准，实际需求量按照工程现场情况变化为准，甲方有变更采购数量的权利。

三、项目需求说明：

项目文件详见附件，供下载，请仔细研究。

四、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于)：

(一)法定条件：

符合政府采购法第22条规定的相关条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；（提供法人营业执照复印件）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（成立不满一年不需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备或专业技术能力；（提供承诺书，格式见附件）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2020年度至少三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书，格式见附件）

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件

1、未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网  （http://www.ccgp.gov.cn/）”、“信用江苏（http://www.jscredit.cn）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖公章）。

2、投标人具有电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加谈判，一经发现，将视同围标处理。

（四）本项目不接受联合体参与；

（五）本项目不接受进口产品参与。

五、公告期限

自公告在“南通市公共资源交易平台”发布之日起3个工作日。

- 投标保证金

1、保证金为  8200 元。

2、谈判保证金必须是人民币，谈判保证金采用现金形式，用档案袋或信封单独密封，并标注单位名称，开标现场同响应文件一并递交。

七、投标费用

- 供应商承担参与谈判可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 投标人在递交响应文件时需向招标代理机构缴纳招标文件工本费250元，该费用无论中标与否均不予退还。请投标人自带并按要求缴纳，否则招标人可以拒绝接收其投标文件。

- 本项目约定招标代理费由中标人在签订合同前一次性支付给招标代理公司，金额为3500元，投标人在投标报价时须考虑此费用的支出，招标人不另行支付。

八、供应商报名、下载谈判文件、响应文件递交

1、公告及获取招标文件等资料时间：2020年  11  月  11  日-2020年 11  月 16  日（递交投标文件截止时间前）获取地址：海安市城建开发投资集团有限公司（http://www.hacjjt.com/channel/?ZhaoBiaoGongGao.html）。

2、电子投标文件递交要求：

投标人须在投标截止两小时前，将本项目“投标函”（签字盖章）拍照或扫描发送至邮箱hacjjtztb@163.com（邮件格式：收件人为hacjjtztb@163.com；主题为：******公司+*****项目+投标函（主题中必须体现出公司名称及项目名称）），投标人可将此邮件自行加密，同时在开标截止时间前递交密封标书，电子档和纸质标书一致为有效标。投标人发送了投标函电子档但无故缺席开标会三次以上的，在六个月内不得参与城建集团内所有公共资源交易活动。

3、纸质响应文件递交截止及开标时间、开标地点：

时间：2020年 11  月 16 日 14 ：30 （北京时间）

开标地点：海安市城建开发投资集团有限公司招标采购室(海安市城中坝南路12号11楼)。

九、本项目联系事项

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。采购人方面：海安市城建开发投资集团有限公司，联系人：夏志鹏  18851382921。对项目招标文件其它部分的询问请向招标代理单位提出，招标代理方面：江苏海审工程咨询有限公司 ，联系人：徐向春 0513-81852016。

十、响应文件制作要求：

供应商提供纸质投标文件。

十一、竞争性谈判程序（详见竞争性谈判文件）

采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判。在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

海安市城建开发投资集团有限公司

第二部分 竞谈须知

# 一、谈判文件由采购人解释。

1、供应商在网上下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或招标代理公司以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在谈判结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与谈判。

二、谈判文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上公告书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购人可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件。

2、响应文件由供应商法定代表人或授权人签字并加盖公章。

四、报价准备

1、本次谈判，供应商必须就所有内容进行报价，少报无效。

2、报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

3、最终报价将作为谈判小组评定成交供应商的依据。

五、保证金退还

1. 未成交供应商的谈判保证金在项目谈判结束后马上原额退还。

2.成交供应商的谈判保证金，将在采购合同签订时转为履约保证金。如果成交供应商已向采购人交纳履约保证金的（不超过合同金额的10%），谈判保证金将在签订合同后五个工作日内无息退还。谈判文件另有约定的从其约定。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

（五）谈判文件规定的其他情形。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人应当退还退出谈判的供应商的保证金。

# 第三部分 项目需求

请供应商在制作相应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分偏离表》和《技术部分偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、关于建议品牌： 项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以投建议品牌，也可以投建议品牌以外的品牌，但所投品牌档次须等于或高于建议品牌档次，如有特殊规定的品牌则按照规定采购。当三分之二评委认定，所投品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。

3、优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

4、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

# 二、项目具体需求说明

# （一）采购项目清单

| 序 号 | 项目名称 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价（万元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南海大道 | 欧式箱变 | S11-M-10/0.4KV-100KVA | 套 | 3 | 13.7 | 41.1 | 变压器进出电缆甲供 |
| 总价（万元） | 41.1 |

注：响应单位在报价时需结合“项目具体需求说明”，“采购清单”中未列明的但是在“项目具体需求说明”中已明确需要采购（建设）的内容，仍列入本次采购范围；其中包含人工费、材料费、机械费、运杂费、水电费、临时设施费、安全文明施工费、保险费、管理费、规费、利润、及13%税费等一切费用。箱变报价包含设计优化，与供电局手续的对接（对接过程中产生的费用由中标方负责），安装及基础施工（基础的施工材料中标方提供），变压器电缆的管线（SCΦ100）预埋，电缆终端接头制作和接地系统的安装调试及验收，高压电缆穿接以及下引线开关的安装和系统送电调试直至项目验收。

# （二）相关配置、质量及技术要求：

| 箱变中主要元器件 | 设计参照型号 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标资质要求 | 提供满足图纸设计的型式试验报告及资质文件。该报告需为投标单位原厂报告。 |
| 箱变外壳详细要求 | 严格按照所提供的的图纸尺寸施工 | 欧变外壳要求： 1、名称:欧式变压器 2、型号:S11M-10/0.4KV-100KVA 3、组合形式:以图纸提供的内容为依据，但不局限于图纸中元件，满足用户整体使用功能。 4、容量（KV·A）:100KVA 5、欧变外壳要求:①、箱体外壳采用304不锈钢拼装式（氩弧焊接且整体密封良好），壳体及门板厚度不得小于2mm且应有足够的机械强度，门板不随意变形，在起吊、运输、安装中不得变形或损坏，壳体颜色与安装地点环境协调。 ②、箱体外壳及门锁应防腐、防锈、防水，外壳防护等级不低于GB4208规定的IP65。 ③、外壳上的门应向外开，开启角度大于90度，并设定位装置，门锁采用防雨、防锈、防堵的暗锁，并能满足淋雨试验及气密性的要求。 ④、外壳的密封部位应有可靠的密封性能，通风口应满足防护等级要求。 ⑤、外壳应有良好的自然通风和隔热措施，以及必要的散热装置以保证所有电器元件在允许的使用环境条件下能正常运行，尤其高温严寒情况下能正常运行。 6、备注:具体细节报价详见设计图纸 |
| 变压器 | 10KV油浸式变压器 S11M -10/0.4kv-100kva | 变压器品牌选择近两年南通地区有良好业绩的企业. 请严格按照全铜省标变压器报价，不使用翻新变压器和半铜半铝变压器。（如发现不符合符合上述要求，扣除工程款、没收所有设备。） |
| 断路器品牌选择范围：国内一线品牌，建议人民电器，正泰电器，上海通用，三段保护带电子脱扣、固定式三极。 |
| 箱变基础 |  | 1、垫层:找平，填沙260mm厚碎石垫层 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:采用C20砼，I级钢筋φ15，‖级钢筋φ8， 4、预制原孔板用户可选当地图集，注意板的排列均平行于箱变支座各边，载荷为三级，即300KG/M2 5、基础浇筑时需按图纸进行管道预埋，基础浇筑完毕后，需进行养护 6、踏步的位置可根据要求由客户自定，所需材料由中标单位自行解决，基础部分不少于两个不锈钢百叶窗，不少于一个水槽（或集水坑），同时增设一个检修孔。 7、低压电缆预埋管的根数及位置由客户根据出线路数自定 8、接地:在箱变基础两侧埋设接地极，箱变安装及接地详见图纸.垂直接地为镀锌角钢L50*50*5-2500，水平接地为镀锌角钢L40*4，接地板与接地线连接处焊接且沥青防腐 9、备注:报价中包含土方及砖，水泥黄沙灯辅材，具体详见设计图纸（工程量按设计图纸工程量表计算） 10、设备基础图纸仅供参考，准确材料量以施工时实际用量为准 11、基础图根据当地实际情况适当调整加固 12、备注：每座基础至少可以承受安放两台变压器的重量 13、具体报价细节详见图纸 |
| 其他开关参照上表规格型号，参数按照图纸要求。 |
| 电容补偿 | 1、电容补偿柜具有分相补偿及过零投切功能，应采用成套设备。总补偿容量根据设计图纸，分补容量不少于总补偿容量的40%。考虑柜体散热，需增加温控及轴流散热风扇。 2无功补偿设容量详见图纸，带7%电抗。 | 1、配置清单中应列出分补及共补电容；浪涌保护等的详细配置清单（需注明电容的容量及组成）。 投标厂商均需要按照左表中技术参数选取。如发现不符合技术参数要求，技术评审时将无法通过。 3、按照投标文件对中标单位进行产品验收。 3、提供所选用品牌的试验报告及认证证书。 4、电容器品牌参照或相当于：南通现代、南通富士特、江苏卓特 |
| 浪涌保护 | 母线侧（Ⅰ级保护） | 需在江苏省防雷中心及南通市防雷中心注册备案，并提供相关资质文件、试验报告及在市场运行业绩、运行情况等相关资料，根据需要提高整套系统防雷报告。 |
|  | 电容柜（Ⅱ级保护） |  |
| 在配置清单上须详细注明产品型号、制造厂商及产地。 中标方在以下时间或工作段需要派技术人员至工地配合：①设备安装过程中；②设备调试过程中；③设备初步验收需整改；④设备验收送电。请中标方根据招标方要求在售后服务响应时间内安排相应技术人员配合上述工作。 在产品实际生产过程中将组织相关部门按照技术协议及中标方配置表进行产品中间验收。 |

| 序号 | 成套设备 | 关键组部件 | 参照品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环网柜（箱式开关站、箱变） | 熔断器组合电器、断路器 | 上海通用、上海正昊、埃内特 |
| 2 | 低压柜（箱变、低压分支箱） | 框架断路器、塑壳断路器 | 人民电器，正泰电器，上海通用， |

三、其他要求

1. 合同签定：自中标（成交）公告结束后  7  个工作日内按时签约。

2.交货期（服务时间）：自中标通知书发出之日起30天内完成供货及施工、送电验收。

3. 交货（服务）地点：送货至采购人指定的地点并承担安装、包装、运输和装卸费用。

4、中标方负责设计以及与供电部门对接的相关手续和其他费用。

5、中标方负责所有设备的安装以及调试送电，运行直至验收。

6、变压器本体报价中包含电缆终端接头和接地系统。

# 7. 质保期限（自交货并验收合格之日起计）：三年。

8. 验收标准及要求：

（1）国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（2）本招标文件提出的技术要求。

（3）验收要求：符合招标文件规定的，同时制造商必须是投标时所明确的生产制造厂商的产品为合格产品，成交供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。在合同有效期内，如与本合同标的物相关的国家质量标准发生变化，则以国家最新颁布的标准及规范执行。如有不符合的，由成交供应商承担全部责任。

9.售后服务及其他：

（1）所有箱变必须保证是原厂正品，一经发现假冒伪劣产品，成交供应商需无条件更换，并承担相应费用。

（2）箱变产品质保期自验收合格之日起三年。

（3）箱变全部交付时应同时提交产品的检测报告、质保书、产品合格证。

（4）产品数量、外观、质量、性能和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。成交供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

第四部分  竞谈程序和内容

一、采购人组织竞谈

1、成立竞争性谈判小组。竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。招标代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，经财政部门批准后采用竞争性谈判采购方式的，竞争性谈判小组应当由3人以上单数组成。

采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性谈判小组的职责：

确认或者制定谈判文件；从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

3、竞争性谈判小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加竞谈会。

三、谈判程序、内容

1、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

公开招标的货物、服务采购项目，因招标过程中提交相应文件或者经评审实质性响应响应文件要求的供应商只有两家，而报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行竞争性谈判采购的，提交最后报价的供应商可以是2家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人应当退还退出谈判的供应商的保证金。

谈判时间由谈判小组掌握。

四、评定方法

谈判小组在提交最后报价的供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，并编写评审报告。

五、出现下列情形之一的，竞争性谈判采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交相应文件或者经评审实质性响应响应文件要求的供应商只有两家，采购人按照规定报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外）。

六、成交通知

《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。

# 第五部分  合同签订与验收付款

合同格式在南通市公共资源交易平台“办事指南-下载专区-货物、服务竞谈资料”下载。

一、成交供应商和采购人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

供货安装完成并经验收合格后，于当年农历年年底支付合同价款的80%，第二年农历年年底付至合同价款的95%，余款待质保期满后扣除因质量缺陷发生的费用后一次性付清。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间。

第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、商务技术响应文件组成（一正二副，牢固装订并密封在档案袋里）。

一、资格审查证明材料：

1、关于资格的声明函原件（格式见附件）；

2、法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书原件和法定代表人身份证复印件（原件随身备查，格式见附件）；

3、授权委托人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件和授权委托人身份证复印件（原件随身备查，格式见附件）；

4、谈判公告资格要求中的（一）至（二）提供相应的佐证材料；（格式见附件）；

# 5、供应商认为需要提交的其他资格审查证明材料。。

二、价格响应文件：

1、投标报价函（首轮报价，格式见附件）

2、报价报价表（首轮报价，格式见附件）

三、商务技术响应文件：

1、谈判供应商情况一览表

2、商务部分正负偏离表

3、技术部分正负偏离表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

4、响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等

5、为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

6、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

附件：

（封面）             项目

资格审查文件/商务技术/价格响应文件

谈判供应商(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

## 1、关于供应商资格声明函

海安市城建开发投资集团有限公司：

本公司愿就由海安市城建开发投资集团有限公司组织采购的          （采购项目名称)竞争性谈判活动活动进行谈判响应。本公司所提交的响应文件中所有关于谈判响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：    年 	 月 	日

## 2、法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

海安市城建开发投资集团有限公司：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的                （采购项目名称)项目竞争性谈判活动，全权代表我公司处理一切与该项目竞争性谈判有关的事务。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 若法定代表人参加投标时需将身份证原件带至开标现场备查

## 3、授权委托书

（授权委托人参加投标，须出示此证明）

海安市城建开发投资集团有限公司：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加                 项目的竞争性谈判活动，全权处理一切与该项目竞争性谈判有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权委托人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

授权委托人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 若授权委托人参加投标时将本授权委托书原件及身份证原件带至开标现场核查。

## 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

海安市城建开发投资集团有限公司：

我方参加你方的                          （项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位      （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年       月       日

5、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

海安市城建开发投资集团有限公司：

我方参加你方的                          （项目名称）的投标，现我方向你方声明：

本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （没有/有）重大违法记录。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年       月       日

供应商情况一览表格式：

6、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要 产品 | 1. |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 | 型 号 | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户 名称 |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |

商务条款偏离表格式

7、商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 响应文件是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求说明”中商务部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的所有要求。完全响应部分不填到此表中。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应招标文件，经三分之二评委认定。

3、投标人如果虚假响应，将承担被没收全额/部分投标保证金或被暂停参加政府采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称：                           （盖章）

技术条款偏离表格式

8、技术条款偏离表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |

注：

1、投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求说明”中技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的所有要求。完全响应部分不填到此表中。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应招标文件，经三分之二评委认定。

3、投标人如果虚假响应，将承担被没收全额/部分投标保证金或被暂停参加政府采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称：                                （盖章）

价格响应文件格式

9、报价函（首轮报价）

海安市城建开发投资集团有限公司：

依据贵单位               （项目名称)项目竞争性谈判文件的要求，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的谈判工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照竞争性谈判文件的一切要求及现场实际情况，提供完成该项目的全部工作内容，我方报价为人民币（大写）        （小写¥：      ）在合同规定的实施期内、按合同约定承担本次招标范围内的全部工作。

2、我方已经详细阅读了全部竞争性谈判文件，我方已完全清晰理解竞争性谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购单位在竞争性谈判文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、我方愿意按谈判文件的规定交纳谈判保证金，并同意竞谈须知中关于没收谈判保证金的规定。

7、一旦我方成交，我方将根据竞争性谈判文件的规定，严格履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章）

2020年      月     日

10、报价明细表（首轮报价）

| 序 号 | 项目名称 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南海大道 | 欧式箱变 | S11-M-10/0.4KV-100KVA | 套 | 3 |  |  | 变压器进出电缆甲供 |
| 总价（元） |  |

注：1、供应商须以招标文件规定的单位填写此表。

2、以上报价包含产品的制作、运输、装卸所必须的设备、工程费用、售后服务及13%增值税专用发票等全部费用。
 3、所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章）

年      月     日